Znak sprawy: ZP 04/2019/TS	                                  Tychy, dn. 25.03.2019 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

pn.: „Wymiana murawy na płycie boiska Stadionu Miejskiego Tychy”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 t.j.).

Zatwierdzono w dniu: 25.03.2019 r.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Tyski Sport S.A., ul. Edukacji 7, 43-100 Tychy

tel. /fax (32) 227 50 45

e-mail: zamowienia@tyski-sport.pl

KRS: 0000383275  NIP: 646-290-66-43 REGON: 241922069

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

2.1. Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”.

2.2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

2.3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

3.1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wymianie murawy na płycie boiska Stadionu Miejskiego Tychy o powierzchni 8362m2.

3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ.

3.3. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

3.4. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zgodnie z ofertą.

3.5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na przedmiot zamówienia. Wykonawca nie odpowiada z tytułu gwarancji w przypadku gdy wada przedmiotu zamówienia zostanie spowodowana poprzez niewłaściwą pielęgnację murawy.

3.6. Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.

Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania na nowej murawie hybrydowego systemu wzmacniającego na obszarze 106mx69m. Instalacja systemu zbrojenia może zostać wykonana bezpośrednio po wymianie murawy. W takim wypadku Wykonawca musi zapewnić nadzór nad realizacją tego przedsięwzięcia tak aby proces wszczepienia hybrydy nie spowodował utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

3.7. Wykonawca przy realizacji prac zobowiązany jest dochować staranności wynikającej 
z zawodowego charakteru prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz jest  odpowiedzialny za jakość wykonywanych usług.

3.8. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77314100-5 – usługi w zakresie trawników; 77320000-9 – Usługi utrzymania terenów sportowych, 03441000-3 – rośliny ozdobne, trawy, mchy lub porosty.

3.9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3.10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3.11. Zamawiający nie zastrzega obowiązek osobistego wykonania zamówienia.

3.12. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem ich firm.

3.13. Zamawiający nie przewiduje wymagania, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, tj. nie określa usług wymagających zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zmówienia.

3.14. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy PZP).

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie od 28.04.2019 r. (w godzinach wieczornych po ostatnim ligowym meczu) do 10.05.2019 r. przy czym 10.05.2019 r. będzie dniem przeznaczonym na dokonanie odbioru.

5. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 USTAWY PZP

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

6.1.1. nie podlegają wykluczeniu;

6.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

nie dotyczy

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

nie dotyczy

c) zdolności technicznej lub zawodowej;

Wykonawca spełni warunek jeżeli przedstawi:

1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi polegającą na wymianie murawy z trawy naturalnej układanej z rolki na płycie podgrzewanego boiska sportowego o powierzchni boiska nie mniejszej niż 7 500 m2,  z zastrzeżeniem, że była to trawa pochodząca z plantacji o podłożu spełniającym normę DIN 18035-4 oraz nie zawierała dodatków w postaci wzmocnień podłoża (np. siatka sztuczna lub z włókien naturalnych itp.).

2) wykaz dostępnego wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego:

a) Urządzenie do układania darni o szerokości minimalnej 1,2 m - 1 szt.

b) Równiarka z laserowym systemem sterowania pracą lemiesza, doczepiana do ciągnika o szer. min. 2 m - min. 1 szt.

c) Ciągniki na ogumieniu TURF – min. 2 szt.

d) Agregat do doprawiania gleby ze wsteczną rotacją o szerokości min. 1,6 m - 1 szt.

e) Ładowarka do załadunku o wadze do 9 ton - 1 szt.

f) urządzenia do frezowania boiska montowanego za ciągnikiem,

g) urządzenia do wycinania darni rolowanej montowanego na ciągniku.

6.2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

6.3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

6.3.1 W przypadku, wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6.3.2 W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów winien być spełniony przez każdego z Wykonawców.

6.3.3 W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej winien być spełniony łącznie.

6.3.4 W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek zdolności technicznej i/lub zawodowej winien być spełniony łącznie.

6.3.5 W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia winno być spełnione przez każdego z Wykonawców.

6.4. Poleganie na zasobach innych podmiotów:

6.4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w punkcie 6.1.2 lit. b i/lub c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6.4.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załącznik nr 2a do SIWZ).

6.4.3. Zamawiający oceni, czy udostępnienie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwolą na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp tj. na podstawie dokumentów wskazanych w punkcie 7.4.1 SIWZ.

6.5. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy, na podstawach o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 ustawy PZP w zakresie:

6.5.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2344 z późn. zm.).

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

7.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

7.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w punkcie 7.1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

7.3. Zamawiający żąda, aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 7.1 niniejszej SIWZ.

7.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 7.1 niniejszej SIWZ.

7.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

7.5.1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

7.5.2. wymienionych w punkcie 6.1.2 SIWZ.

7.6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 7.5:

7.6.1. pkt 7.5.1 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

7.7. Dokumenty, o których mowa w punkcie 7.5.1 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

7.8. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 7.6., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis punktu 7.7. stosuje się.

7.9. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

7.11. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 lub ust. 5 ustawy PZP, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

7.12. W okolicznościach wskazanych w pkt 7.11. SIWZ Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia niniejszych informacji w załączniku nr 2 do SIWZ.

7.13. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę 
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody, o których mowa w pkt 7.10. SIWZ.

7.14. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7.15. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.).

7.16. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w punkcie 7.1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7.17. Zgodnie z art. 24aa PZP, zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

8. Wykaz dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp

8.1. Na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

a) dokument wystawiony przez producenta murawy tzw. paszport darni, dotyczący przedmiotowej dostawy,

b) aktualne badania laboratoryjne gleby ze wskazanej kwatery z okresu ostatnich 3 miesięcy, potwierdzające zgodność składu granulometrycznego i pH gleby z wytycznymi normy DIN18035-4., dokument potwierdzający zgodność krzywej uziarnienia oraz pH musi pochodzić z akredytowanego laboratorium Polskiego lub zagranicznego, z zastrzeżeniem ust. 5

8.2. Przedmiotowe dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Szczegółowe informacje odnośnie treści/ danych jakie muszą zawierać w/w dokumenty znajdują się w Załączniku nr 4 do SIWZ.

.

9. GRUPA KAPITAŁOWA

9.1 Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. 
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.) poprzez pojęcie:

a) „przedsiębiorcy” rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646), a także:

- osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,

- osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,

- osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu art. 4 pkt 4, nad conajmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,

- związek przedsiębiorców w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy, z wyłączeniem przepisów dotyczących koncentracji;

b) „przejęcie kontroli” rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,

- prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),

- umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;

c) „grupa kapitałowa” rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

9.2 W oparciu o wskazane regulacje, wykonawca winien samodzielnie zdecydować czy należy do grupy kapitałowej.

10. OBOWIĄZEK PODATKOWY

Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

11.1 Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 7 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP), dla których dopuszczalna jest forma pisemna.

11.2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

11.3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Tyski Sport S.A., ul. Edukacji 7, 43-100 Tychy.

11.4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę winny być kierowane drogą elektroniczną na adres zamówienia@tyski-sport.pl.

11.5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

11.6. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie PZP (art. 38).

11.7 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenia Zamawiającego.

12. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

13. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

13.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

13.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY:

14.1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

14.1.1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ;

14.1.2. oświadczenia wymienione w pkt 7.1. SIWZ (załącznik nr 2 i 2a do SIWZ);

14.1.3. dokument wystawiony przez producenta murawy tzw. paszport darni, dotyczący przedmiotowej dostawy,

14.1.4. aktualne badania laboratoryjne gleby ze wskazanej kwatery z okresu ostatnich 3 miesięcy, potwierdzające zgodność składu granulometrycznego i pH gleby z wytycznymi normy DIN18035-4.

14.1.5. pełnomocnictwo lub umowa podmiotów występujących wspólnie wskazujące, że osoba występująca w imieniu wykonawcy jest do tego upoważniona (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza).

14.2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

14.3. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.

14.4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.

14.5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem, na każdej stronie podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, podpis (podpisy) musi być opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

14.6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

14.7. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały.

14.8. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych:

Oferta złożona w przetargu nieograniczonym na

„Wymiana murawy na płycie boiska Stadionu Miejskiego Tychy”

Oznaczenie sprawy: ZP 04/2019/TS.

Nie otwierać przed 02.03.2019 r.

Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej zamawiającemu po terminie.

14.9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie o zmianie musi być opisane w sposób wskazany w punkcie 14.8 niniejszej SIWZ oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA”. Wycofanie oferty winno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

14.10. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy PZP oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 419), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

14.11. Zgodnie z art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności.

14.12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

14.13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

14.14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

14.15. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

15. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

15.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, sekretariat do dnia 02.03.2019 r. do godz. 09:15.

15.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

15.3. Otwarcie ofert jest jawne. Zamawiający otworzy oferty w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć w dniu 02.03.2019 r. o godz. 09:30, w siedzibie zamawiającego, pokój delegata.

15.4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

15.5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie https://makis.pl/news informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

16. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

16.1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia wpisując cenę brutto w formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ).

16.2. Cena oferty musi zawierać w swej wartości wszelkie koszty zapewniające właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia.

16.3. Cena oferty jest ceną maksymalną za wykonanie zamówienia.

16.4. Wszystkie kwoty zamieszczone w ofercie powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

16.5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

16.6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu.

16.7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

17. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT:

17.1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

A. Kryterium „Cena”

17.2. Punkty przyznawane za podane w punkcie 17.1 kryteria będą liczone następująco:

A. Kryterium „Cena” w PLN:

a) znaczenie kryterium – 100%

b) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:

Lcena = (Cmin / C) x 1 x 100 pkt

gdzie:

Lcena - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty

Cmin - cena w ofercie z najniższą ceną

C - cena w ofercie ocenianej

17.3. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

17.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

17.5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną, a jeżeli zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

17.6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

18. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

18.1. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

18.2 Zawarcie umowy nastąpi według istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólnych warunków umowy lub wzoru umowy Zamawiającego.

18.3. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

20. ZALICZKI NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

21. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH:

21.1. Ogólne warunki umowy stanowią załącznik nr 3 do SIWZ.

21.2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 21.3.

21.3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy, jeżeli dotyczy ona:

1) wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków,

2) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia, przy zachowaniu należytej staranności, okoliczności niezależnych od którejkolwiek ze stron, skutkujących niemożnością wykonania zobowiązań objętych przedmiotem umowy,

3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron, w tym ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

4) w zakresie przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy np.: zaistnienie warunków faktycznych w tym organizacyjnych i sytuacjach, wpływających na realizację umowy,

5) wyjątkowo niesprzyjających dla realizacji przedmiotu umowy warunków atmosferycznych.

21.4. Warunkiem wprowadzenia zmian w umowie jest sporządzenie przez strony protokołu konieczności określającego przyczyny i zakres zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionych w ust. 2. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.

21.5. Powiadomienie o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.

21.6. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie osób reprezentujących,

3) ogłoszeniu o upadłości,

4) ogłoszeniu o likwidacji,

5) zawieszeniu działalności,

6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

22. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ:

22.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP.

22.2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy PZP.

22.3. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

b) określenia warunków udziału w postępowaniu;

c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

d) odrzucenia oferty odwołującego;

e) opisu przedmiotu zamówienia;

f) wyboru najkorzystniejszej oferty.

22.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

22.5. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy PZP.

22.6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 poz. 1481 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

23. INFORMACJA O FINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH

Niniejsze zamówienie nie jest finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

24. KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO DO ZASTOSOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

24.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

24.1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tyski Sport S.A., ul. Edukacji 7, 43-100 Tychy;

24.1.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Tyski Sport S.A., ul. Edukacji 7, 43-100 Tychy jest Pan Janusz Gajdas, kontakt: adres e-mail: iod@tyski-sport.pl, telefon: 505 296 321;

24.1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Wymiana murawy na płycie boiska Stadionu Miejskiego Tychy” znak sprawy ZP 04/2019/TS, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

24.1.4.	Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

24.1.5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

24.1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

24.1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

23.1.8. posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

23.1.9. nie przysługuje Pani/Panu:

−   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−   na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

24. INNE:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

1. załącznik nr 1 – Formularz oferty

2. załącznik nr 2 i 2a  – Oświadczenia

3. załącznik nr 3 – Ogólne warunki umowy

4. załącznik nr 4 – Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna

### Załącznik nr 1

Dane Wykonawcy/Lidera Konsorcjum**:

Nazwa…………………………………………………………..………………………...…………………..…………………………………………………………………………………….……………………………………………………..

Adres…………………………………………………………….…………………………………………………………

telefon…………………………………………………...………...……………………………………………………….

faks………………………………………………………………..………………………………………………….......

e-mail ………………………………………………………………..…………………………………………………….

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE**

Członek Konsorcjum/Członkowie*:

Nazwa………………………………………………………………..…………………...…………………..…………………………………….……………………………………………………………………………………………………..

Adres…………………………………………………………………………….…………………………………………

telefon……………………………………………………………...……………...……………………………………….

faks………………………………………………………………………………..………………………………….......

e-mail ………………………………………………………………………………..…………………………………….

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE**

# O F E R T A

Na realizację zadania pn.:

„Wymiana murawy na płycie boiska Stadionu Miejskiego Tychy”

## Warunki ofertowe:

Całkowita wartość oferty:

cyfrowo netto:…………………………………….zł

VAT ……………………………………zł

cyfrowo brutto ……………………………………zł

słownie brutto……………………………………….

w tym:

- koszt murawy za 1m2 ………………………… zł brutto

- koszt usunięcia darni z warstwą wierzchnią na głębokość 3cm………………………….. zł brutto

- rekultywacja broną wirnikową oraz laserowe wyrównanie powierzchni w układzie kopertowym 0,5%.................................. zł brutto

- instalacja darni ………………………zł brutto

- przygotowanie murawy do odbioru (koszenie, nawożenie, wyznaczenie i malowanie linii, i inne) …………….…………….. zł brutto

## Termin wykonania zamówienia – od 28.04.2019 r. (w godzinach wieczornych po ostatnim ligowym meczu) do 10.05.2019 r. przy czym 10.05.2019 r. będzie dniem przeznaczonym na dokonanie odbioru.

## Warunki płatności: 30 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

## Okres gwarancji: 36 miesięcy.

## Szczegółowe dane dotyczące składu traw oferowanej darni

5.1. Lokalizacja plantacji (kwatery) wraz z nazwą i adresem plantatora oferowanej trawy z rolki: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.2. Wiek oferowanej darni (data wysiewu)…………………………………………………………………………

5.3. Skład gatunkowy / odmianowy oraz procentowy udział odmiany w mieszance do siewu:

| Gatunki traw - odmiany | Udział procentowy [%] |
| --- | --- |

5.4. Aktualny skład gatunkowy oferowanej darni:

| Gatunek | Udział procentowy [%] |
| --- | --- |

## Szczegółowe dane dotyczące gleby darniowej oferowanej darni

6.1. Skład granulometryczny gleby darniowej:

| Nazwa | Udział procentowy [%] |
| --- | --- |
| piasek o granulacji 0,5mm lub większy |  |
| piasek o granulacji od 0,25mm do 0,5mm |  |
| piasek o granulacji od 0,125mm do 0,25mm |  |
| piasek o granulacji poniżej 0,125mm |  |
| Łącznie |  |

6.2. pH gleby darniowej: …………………………………………………………

- Oświadczam, iż strony nr od …… do …… zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a zasadność ich zastrzeżenia wskazuję w następujących dokumentach:*

…………………………………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………………………………………………..……

- Oświadczam, iż wybór mojej/naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (zgodnie z SIWZ).

W przeciwnym przypadku do oferty należy dołączyć oświadczenie zawierające potwierdzenie, iż wybór niniejszej oferty rodzić będzie u zamawiającego obowiązek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług ze wskazaniem nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania takiego obowiązku podatkowego oraz wskazanie wartości tego towaru lub usług bez kwoty podatku.

- Wykaz dostaw/usług/robót budowlanych powierzonych podwykonawcom*

………………………………………………………………………………………………………………………..…

- Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczam, iż w mojej ofercie powołuję się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, a ich równoważność wykazuję poprzez następujące dowody*:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

*(niepotrzebne skreślić):

................................................                                                 …………………………………………………………………………….

miejscowość i data                                                                pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

reprezentowania Wykonawcy lub

upoważnionej do występowania w jego imieniu

### Załącznik nr 2

Wykonawca

Oświadczenie

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

pn.: „Wymiana murawy na płycie boiska Stadionu Miejskiego Tychy”

oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy Pzp przewidzianych przez zamawiającego w punkcie 6.4. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w punkcie 6.1. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów*

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdz. 6 SIWZ polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie dotyczące podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się wykonawca

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

### Załącznik nr 2a

#### O Ś W I A D C Z E N I E   I N N E G O   P O D M I O T U

na podstawie art. 22a ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)

Niniejszym zobowiązuję się do oddania Wykonawcy:

……………………………………..

na potrzeby realizacji zamówienia w postępowaniu prowadzonym w  trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Wymiana murawy na płycie boiska Stadionu Miejskiego Tychy”

do dyspozycji niezbędnych zasobów do wykonania zamówienia  tj.

……………………………………………………………………………………………………………….. (zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej)**:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu:

..................................................................................................................................................

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia:

.................................................................................................................................................

- zakres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:

...................................................................................................................................................

- okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia:

..................................................................................................................................................

- Czy podmiot, zrealizuje dostawy, których wskazane zdolności dotyczą:

Tak/Nie***

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.****

Podmiot trzeci składa oświadczenie w oryginale.

dnia

podpis osoby uprawnionej do składania

oświadczeń woli w imieniu innego podmiotu

### Załącznik nr 3

WZÓR UMOWY – OGÓLNE POSTANOWIENIA UMOWNE

Zawarta w dniu ………………… r., pomiędzy:

Tyski Sport Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach przy ul. Edukacji 7, 43-100 Tychy, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383275, kapitał zakładowy: 142 428 780,00 PLN w pełni opłacony, NIP 6462906643, Regon 241922069, zwana w dalszej części Zamawiającym lub Stroną, którą reprezentuje:

Grzegorz Bednarski – Prezes Zarządu

Krzysztof Woźniak – Wiceprezes Zarządu

a

………………………………………………………

zwana w dalszej części Zamawiającym lub Stroną

W rezultacie przyjęcia przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1986 t.j.), została zawarta umowa ramowa następującej treści:

PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie polegające na wymianie murawy na płycie boiska Stadionu Miejskiego Tychy o powierzchni 8362m2.

2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do Umowy stanowiący jej integralną część.

WARTOŚĆ UMOWY, WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 2

1. Wartość wynagrodzenia za prawidłowo zrealizowany przedmiot umowy wynosi łącznie ................................. zł netto (słownie ........................... złotych) plus podatek VAT w kwocie ................. zł (słownie: ........................ złotych), co daje kwotę brutto .......................................... zł (słownie .......................................... złotych).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i stanowi maksymalną wartość zobowiązania Zamawiającego i nie ulegnie zwiększeniu w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz zawiera wszelkie koszty Wykonawcy, związane z wykonaniem niniejszej umowy.

3. Płatność nastąpi przelewem, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie płatności do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT czynnym i zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o zmianach w tym zakresie w terminie 7 dni od daty ich dokonania.

5. Bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji wierzytelności na rzecz osób trzecich.

TERMIN REALIZACJI I ODBIÓR

§ 3

1. Wykonawca dostarczy murawę objętą przedmiotem umowy własnym transportem i na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego.

2. Realizacja przedmiotu umowy nastąpi w terminie: ……………..

3. Przekazanie Wykonawcy obiektu stadionu w zakresie niezbędnym do realizacji umowy nastąpi w dniu ……………...

4. Po zakończeniu prac będących przedmiotem umowy Wykonawca zgłosi Zamawiającemu ich zakończenie oraz przedkładając dokumentację powykonawczą w zakresie:

1) deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty itp. zastosowanych materiałów,

2) atesty i świadectwa badań materiałów,

3) wyniki pomiarów kontrolnych, badań i oznaczeń laboratoryjnych,

4) operat geodezyjny boiska z naniesionymi zmianami, jeżeli wystąpiły w toku wykonania zadania.

6. Inspektor nadzoru wyznaczony przez Zamawiającego (dalej: Inspektor nadzoru) potwierdzi wykonanie prac lub zgłosi zastrzeżenia.

7. Odbiór przedmiotu umowy nastąpi po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

8. Warunkiem przystąpienia przez Zamawiającego do odbioru jest zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru, potwierdzeniu gotowości przez Inspektora nadzoru oraz przedłożeniu:

1) Instrukcji pielęgnacji i użytkowania nawierzchni trawiastej płyty boiska Stadionu Miejskiego Tychy,

2) karty gwarancyjnej - według wzoru zaakceptowanego przy umowie.

9. Zamawiający dokona odbioru w obecności Wykonawcy. W przypadku nie stwierdzenia wad zostanie potwierdzony protokołem odbioru.

10. W trakcie odbioru ocenie będą podlegać następujące parametry:

1) zadarnienie, co najmniej 95% pokrycia trawą,

2) twardość murawy, 70-90 G, mierzona młotem Clegga, przy wilgotności podłoża, 20-30% na głębokości 60mm,

3) zrywalność darni >27 Nm, mierzona przy użyciu urządzenia mierzącego użytą siłę skrętną w Nm, posiadającego trzy korki 12mm, symulujące obuwie piłkarskie,

4)  miejscowe odchyły w równości boiska, mierzone łatą 3m:  max. 10mm,

5) przesiąkliwość murawy: >70mm/h, mierzona przy pomocy infiltrometra dwupierścieniowego.

11. Za datę wykonania umowy uważa się datę sporządzenia protokołu odbioru podpisanego przez obie strony lub datę zgłoszenia gotowości przedmiotu umowy do obioru, jeśli Zamawiający przystąpił do odbioru później niż w dniu zgłoszenia, a odbiór w wyniku tego zgłoszenia został dokonany.

12. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady utrudniają oddanie przedmiotu umowy do użytkowania, a jednocześnie nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy lub obniżenia przysługującego wynagrodzenia.

13. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury końcowej po usunięciu wszystkich wad. Potwierdzenie usunięcia wad następuje w formie pisemnej w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę.

14. Żądając usunięcia stwierdzonych wad, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usunięcie.

15. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

16. W razie stwierdzenia wad nienadających się do usunięcia, Zamawiający ma prawo obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości.

17. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 18, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

19. Do czasu zakończenia odbioru końcowego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wykonane roboty.

OBOWIĄZKI STRON

§ 4

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren prac od chwili przyjęcia obiektu. Wykonawca na własny koszt organizuje i zabezpieczy teren prowadzonych prac w uzgodnieniu z Zamawiającym.

2. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie prowadzonych prac obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez podwykonawców oraz inne osoby, którymi się posługuje.

4. Wykonawca, w oparciu w uzgodnieniu z Zamawiającym, sporządzi Instrukcję pielęgnacji i użytkowania nawierzchni trawiastej płyty boiska Stadionu Miejskiego Tychy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia przy użyciu maszyn, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, stosownie do wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) i zgodnie z ofertą Wykonawcy.

6. W przypadku niezastosowania się przez Wykonawcę do obowiązku określonego w ust. 5, Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkami wynikającymi z postanowień § 8 ust. 1 pkt 1.

§ 5

Zamawiający w ramach niniejszej umowy zobowiązuje się do:

1) umożliwienia Wykonawcy całodobowej pracy;

2) dokonania odbioru przedmiotu umowy, po sprawdzeniu poprawności jego realizacji;

3) terminowej zapłaty należności.

§ 6

W ramach niniejszej umowy osobami uprawnionymi do porozumiewania się są:

1) ze strony Zamawiającego:

a) ………………………….……., e-mail: ………………………………………

b) ………………………….……., e-mail: ………………………………………

2) ze strony Wykonawcy:

a) ………………………….……., e-mail: ………………………………………

b) ………………………….……., e-mail: ………………………………………

GWARANCJA i RĘKOJMIA

§ 7

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru.

2. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu karty gwarancyjnej. Wzór karty gwarancyjnej określa załącznik do umowy.

3. Zgłoszenie wady i rodzaj naprawy powinny być odnotowywane każdorazowo w Rejestrze zgłoszeń i napraw gwarancyjnych.

4. Termin naprawy nie może być dłuższy niż 7 dni od chwili zgłoszenia (czas naprawy lub przywrócenia funkcjonalności). W uzasadnionym przypadku Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o przedłużenie terminu naprawy o maksymalnie 10 dni.

5. W przypadku odrzucenia zgłoszenia wady przez Wykonawcę, Zamawiający może zlecić przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy. Jeżeli wyniki ekspertyzy potwierdzają istnienie wady, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykonać naprawę gwarancyjną.

6. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do wymiany murawy, w której co najmniej trzykrotnie ujawniły się wady, na nową, wolną od wad, o takich samych lub lepszych parametrach i funkcjach użytkowych zgodnych z ofertą, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego kolejnej trzeciej wady darni.

7. Wykonawca rozszerza odpowiedzialność z tytułu rękojmi i oświadcza, że okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji, o którym mowa w ust. 1, liczonemu od daty podpisania przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołu odbioru.

KARY UMOWNE

§ 8

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1,

2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,

3) za opóźnienie w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 17 umowy.

3. W razie naliczenia kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt 2), Zamawiający uprawniony jest do jej potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Niezależnie od kar umownych określonych w umowie, Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych.

ZMIANY UMOWY

§ 9

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 .

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy, jeżeli dotyczy ona:

1) wystąpienia siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków,

2) wystąpienia niemożliwych do przewidzenia, przy zachowaniu należytej staranności, okoliczności niezależnych od którejkolwiek ze stron, skutkujących niemożnością wykonania zobowiązań objętych przedmiotem umowy,

3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia stron, w tym ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

4) w zakresie przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy np.: zaistnienie warunków faktycznych w tym organizacyjnych i sytuacjach, wpływających na realizację umowy,

5) wyjątkowo niesprzyjających dla realizacji przedmiotu umowy warunków atmosferycznych.

3. Warunkiem wprowadzenia zmian w umowie jest sporządzenie przez strony protokołu konieczności określającego przyczyny i zakres zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionych w ust. 2. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.

4. Powiadomienie o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.

5. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy,

2) zmianie osób reprezentujących,

3) ogłoszeniu o upadłości,

4) ogłoszeniu o likwidacji,

5) zawieszeniu działalności,

6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 10

1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez strony na drodze polubownej. W przypadku, gdy polubowne rozstrzygnięcie sporu będzie niemożliwe, podlega on rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY: 					WYKONAWCA:

Załącznik nr 2 do umowy

- Wzór -

KARTA GWARANCYJNA (gwarancja jakości)

1. Przedmiot gwarancji:

Wymiana murawy boiska Stadionu Miejskiego Tychy

2. Zamawiający jako Uprawniony: ………………………….……………………, reprezentowane przez ……………………………………………. …………………………………………….

3. Wykonawca jako Gwarant: ............................ reprezentowany przez..............................................

4. Umowa z dnia ..............................................................................................................

5. Charakterystyka przedmiotu umowy zwanego dalej przedmiotem gwarancji:

........................................................................................................................................

6. Data odbioru końcowego zrealizowanego przedmiotu zamówienia (dzień, miesiąc, rok): ............................

8. Ogólne warunki gwarancji i jakości:

8.1 Wykonawca (Gwarant) oświadcza, że objęty niniejszą kartą gwarancyjną przedmiot gwarancji odpowiada wymaganiom określonym Opisie przedmiotu zamówienia na wymianę murawy boiska Stadionu Miejskiego Tychy; murawa spełnia założenia normy DIN 18035-4, jest wolna od wad fizycznych i prawnych, posiada parametry zgodne ze złożoną ofertą przetargową.

8.2 Gwarancja obejmuje swym zakresem także użyte w realizacji przedmiotu umowy materiały i inne elementy.

8.3 Wykonawca oświadcza, że użyte materiały i elementy posiadają dopuszczenia do obrotu w myśl prawa budowlanego oraz pozwalają na prawidłowe użytkowanie przedmiotu umowy z dnia …………

8.4 Wykonawca (Gwarant) ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową przedmiotu gwarancji.

8.5 Okres gwarancji wynosi ……. miesięcy, licząc od dnia spisania protokołu odbioru końcowego.

8.6 W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jakości zostaje przedłużony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej skutecznego usunięcia.

8.7 Okres gwarancji biegnie od nowa w przypadku wymiany darni na nową wolną od wad, a także w przypadku dokonania istotnych napraw darni.

8.8 Zamawiający korzysta z uprawnień wynikających z gwarancji jedynie w wypadku przestrzegania zapisów zawartych w Instrukcji pielęgnacji i użytkowania nawierzchni trawiastej płyty boiska Stadionu Miejskiego Tychy, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej karty gwarancyjnej.

8.9 Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek:

a) siły wyższej, pod pojęciem której strony utrzymują: stan wojny, stan klęski żywiołowej i strajk generalny,

b) normalnego zużycia przedmiotu gwarancji,

c) działania osób trzecich (dewastacja),

d) szkód wynikłych z winy Użytkownika, a szczególnie na skutek niewłaściwych zabiegów lub użytkowania w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji.

9. Obowiązki wykonawcy

9.1 Wykonawca (Gwarant) zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie trwania gwarancji w następujących terminach:

a) przystąpić do usunięcia wady w miejscu dostawy darni, tj. na obiekcie stadionu, nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego,

b) termin naprawy nie może być dłuższy niż 14 dni od chwili zgłoszenia (czas naprawy lub przywrócenia funkcjonalności darni). W uzasadnionym przypadku Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o przedłużenie terminu naprawy o maksymalnie 10 dni.

9.2 Jeżeli usunięcie wady nie będzie możliwe we wskazanym terminach, Wykonawca (Gwarant) wystąpi z wnioskiem o ich przedłużenie z podaniem przyczyn zmiany tych terminów.

9.3 W przypadku odrzucenia zgłoszenia wady przez Wykonawcę, Zamawiający może zlecić przeprowadzenie niezależnej ekspertyzy. Jeżeli wyniki ekspertyzy potwierdzają istnienie wady, koszty związane z przeprowadzeniem ekspertyzy ponosi Wykonawca. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest wykonać naprawę gwarancyjną.

9.4 Stwierdzenie usunięcia wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony protokołu odbioru prac z usuwania wad i nie może nastąpić później niż w ciągu terminów podanych w pkt 9.1 od daty zawiadomienia przez Zamawiającego (Uprawnionego) Wykonawcę (Gwaranta) o wystąpieniu wady pod rygorem skutków prawnych.

9.5. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminach wskazanych w ust. 9.1 – 9.2 niniejszej karty gwarancyjnej, Zamawiający po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad w terminie 14 dni, będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie lub przez podmiot trzeci - na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

9.6 Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do wymiany darni, w której co najmniej trzykrotnie ujawniły się te same wady, na nową, wolną od wad, o takich samych lub lepszych parametrach i funkcjach użytkowych zgodnych z ofertą, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego kolejnej trzeciej wady darni.

10. Odpowiedzialność Wykonawcy

10.1 Wykonawca (Gwarant) jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac nad usuwaniem wad lub podczas wykonania swoich zobowiązań zawartych w umowie i karcie gwarancyjnej.

10.2 Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu gwarancji.

11. Obowiązki Zamawiającego

Zamawiający zobowiązują się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu gwarancji i protokołu odbioru w celu kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn powstania i sposobu ich usunięcia.

12. Przeglądy gwarancyjne

12.1 Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą:

a) po pierwszym roku obowiązywania gwarancji jakości,

b) minimum na 3 miesiące przed upływem terminu ….–miesięcznej gwarancji.

12.2 Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający zawiadamiając o tym Wykonawcę (Gwaranta) na piśmie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

12.3 Jeżeli Wykonawca (Gwarant) został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

12.4 Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy protokół przeglądu gwarancyjnego, w co najmniej 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego (Uprawnionego) i Wykonawcy (Gwaranta). W przypadku nieobecności przedstawicieli Wykonawcy (Gwaranta), Zamawiający (Uprawniony) niezwłocznie przesyła Wykonawcy (Gwarantowi) jeden egzemplarz protokołu przeglądu.

13. Komunikacja

13.1. Zgłoszenia wad będą dokonywane faksem lub e–mailem do Wykonawcy na adres wskazany przez niego na numer fax: ………………..., e-mail:………………… przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00. Zgłoszenia dokonywane faksem lub e-mailem będą niezwłocznie potwierdzane pisemnie. Przy czym za datę zgłoszenia awarii uważa się dzień wysłania faksu lub e-maila.

13.2. Wykonawca (Gwarant) jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i określić sposób i czas usunięcia wady przy uwzględnieniu terminów określonych w pkt 9.1.

13.3. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami prowadzona w formie pisemnej przesyłana będzie na adres:

a) Gwaranta: ...................................................................................................................

b) Zamawiającego: Tyski Sport S.A., ul. Edukacji 7, 43-100 Tychy.

13.4. O zmianach w danych adresowych, o których mowa w pkt 12.3 strony zobowiązane są informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną.

14. Postanowienia końcowe

14.1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz prawa zamówień publicznych.

14.2. Wszelkie zmiany niniejszej karty gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

14.3. Postanowienia niniejszej karty gwarancyjnej nie uchybiają postanowieniom umowy nr ……. W razie jakichkolwiek wątpliwości w interpretacji obowiązków Gwaranta strony przypisują pierwszeństwo postanowieniom w/w umowy.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielający gwarancji jakości upoważniony

- przedstawiciel Wykonawcy:

.................................................

(podpis)

Przyjmujący gwarancję jakości:

- przedstawiciel Zamawiającego:

..................................................

(podpis)